DSO nano v3にBenFファームウェアを入れる方法

超小型デジタルストレージオシロスコープDSO nanoはオープンソースプロダクトで、ユーザーが開発したBenFファームウェアのv3対応版(LIB3.01、APP3.11)と入れ替えられます。

入手先は。http://www.seeedstudio.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=4823&start=10

LIB301_APP311_2.ZIP [36.29 KiB]

LIB301_APP311_2.ZIPを解凍すると、以下の二つのhexファイルが入っています。

・DS_LIB.hex

・DS_APP.hex

これを使って以下の手順でファームウェアを更新します。

①　電源を切ったDSO nano v3をUSBでPCに接続

- ▼スイッチを押しながらDSO nano v3の電源を入れる

- 「スタート」⇒「コンピューター」でUSBドライブを開き、

④　USBドライブにDS_LIB.hexをコピーすると自動的に更新され拡張子が.rdyになる。

⑤　一度DSO nano v3の電源を切る(PCに接続した侭にしておく)

⑥　▼スイッチを押しながらDSO nano v3の電源を入れで③の手順でUSBドライブ開き

⑦　USBドライブにDS_APP.hexをコピーすると自動的に更新され拡張子が.rdyになる

⑧　DSO nano v3の電源を切る

⑨　DSO nano v3の電源を入れると、BenFファームウェアタイトル画面が表示され初期化中となる。

⑩　しばらくまってから電源を切る

⑪　次に電源を入れると、v3用BenFファームウェアが起動します。

BenFファームウェアの最新版ではないようですが、シングルトリガは動きます。

﻿

v3用BenFファームウェアでは内蔵NANDドライブへの画面キャプチャが対応していないようですが、ポータブルオシロとしては十分な性能かと思います。